## Slide 1: T2K experiment 2: T2K前置ニュートリノ検出器での ニュートリノビーム測定
大谷 将士
(京都大学)
2010/2/22
@特定領域「フレーバー物理の新展開」研究会
On-axis検出器INGRID
Off-axis検出器

## Slide 2
前置ニュートリノ検出器
Off-axis 検出器
On-axis 検出器 (INGRID)
Off-axis (スーパーカミオカンデの方向)
地下~30m
陽子ビーム標的から~280m
ビーム中心

## Slide 3
On-axis検出器(INGRID)
ニュートリノビームの方向を測定 ⇒ビーム方向によるエネルギー・ フラックスの不定性をおさえる。
目的
Off- axis 検出器
ビームニュートリノのエネルギー・フラックスの測定 ⇒スーパーカミオカンデでの期待値を予測
ニュートリノ反応断面積の測定 ⇒スーパーカミオカンデでのバックグラウンド数の見積もり(nm + N → μ + N’ + p ,etc )
各ビーム方向でのエネルギー・フラックス

## Slide 4
INGRID
INGRID モジュール
~1.2m3, ~7ton
シンチレーター トラッキングプレーン
鉄(ニュートリノ ターゲット)
VETO プレーン
ビーム中心+-5mに縦横それぞれ7個のモジュール
ビーム中心
各モジュールでニュートリノを数えて…
プロファイルを再構成

## Slide 5
組み立て・設置
縦横14モジュール全てを設置完了
シンチレータープレーン製作
モジュール 組み立て
地下ホールへ インストール
宇宙線観測
設置完了

## Slide 6
初ニュートリノイベント
11月22日、INGRIDでT2K初のニュートリノイベントを観測

## Slide 7
初ニュートリノイベント
11月22日、INGRIDでT2K初のニュートリノイベントを観測

## Slide 8
イベントタイミング
Beam OFF
トリガーからの時間[nsec]
Beam ON
トリガーからの時間[nsec]
ビームタイミング
2枚以上のプレーンでコインシデンスヒット&&平均光量>6.5p.e.のイベント
※残ったのは宇宙線イベント
103
1
予想タイミングでイベントを観測

## Slide 9
イベントレート
各モジュールでのイベントレート
Vertical
# of events = 298 events / 7.3 x 1015pot (MC expected = 270 events)
予想されるイベント数とほぼ一致
⇒期待通りの性能を発揮
横型
縦型

## Slide 10
イベントレート
最新の結果
横型
縦型
超preliminary
2 ± 5cm
-9± 17cm
24 ± 8cm
35± 14cm
ビーム中心(横)
ビーム中心(縦)

## Slide 11
これまで
Pot[/10^15]
day
# of event
Delivered pot
Total # of events

## Slide 12
これまで
Pot[/10^15]
# of event
Delivered pot
Total # of events
rate[/10^14pot]
day
安定にデータ取得中

## Slide 13
INGRIDアップグレード計画
off-axisモジュールx2
Off-axis上でのニュートリノフラックスを測定
CCQEイベント(MC)
プロトンモジュール(仮)
INGRIDモジュールとほぼ同様の構造。ただし、鉄がない。
鉄がないことにより、陽子トラックを再構成可能
木河(京都大学)
新たなモジュールを2010年夏にインストール予定
縦型 モジュール
横型モジュール

## Slide 14
Off-axis検出器
ν
UA1 マグネット, SMRD
TPC
P０D
FGD
DSECAL
Barrel ECAL
FGD (Fine-Grained Detector)
TPC (Time Projection Chamber)
Tracker
P０D (π０ detector)
DSECAL (Down Stream Electromagnetic CALorimeter), Barrel ECAL
SMRD (Side Muon Range Detector)

## Slide 15
FGD(Fine-Grained Detector)
ニュートリノ標的、反応点の再構成、短いトラックの観測
FGD1:シンチレーター層 x 15 FGD2:シンチレーター層(x 7)と水の層(x6)
184cm
1層192本
家城(京都大学)
FGD１
ν
FGD1,2共にインストール完了
検出器ホール
マグネット(開いた状態)

## Slide 16
TPC(Time Projection Chamber)
磁場中でミューオン運動量を測定
TPCモジュール x 3 (Micromegas x 72 ⇒ 120’000 channels)
全モジュールをインストール完了
Micromegas
TPC モジュール０

## Slide 17
SMRD(Side Muon Range Detector)
TPC領域を通過しなかったμのエネルギー測定
UA1マグネットの鉄ヨークの隙間(17mm)にシンチレーターを挿入。
17cm
87cm
シンチレーター
ヨーク
矢野(神戸大学)
全2008枚のシンチレーターをインストール完了

## Slide 18
P0D(Pi0 Detector)
nm + N → nm + N + p0 反応断面積の測定
シンチレーター層 + 水の層
インストール完了

## Slide 19
ECAL(Electromagnetic CALorimeter)
FGD, P０Dからのe, γを測定。
シンチレーター層 + 鉛の層
ビーム最下流のDSECAL(Down Stream ECAL), FGDを覆うBarrel ECAL, P０Dを覆うP０DECAL
DS ECAL, Barrel ECALの一部がインストール完了

## Slide 20
DS ECAL
FGDs
P0D
TPCs
SMRD
Overview

## Slide 21
マグネットクローズ
http://www.youtube.com/watch?v=XfY91sBOCX4

## Slide 22: ニュートリノビーム測定 @Off-axis検出器

## Slide 23
Off-axis検出器初ニュートリノイベント
12月19日、off-axis検出器初のニュートリノイベントを観測
※マグネットOFF

## Slide 24
SMRD初ニュートリノイベント
12月19日、SMRDでもニュートリノイベントを観測。
矢野(神戸大学)

## Slide 25
ビームイベントタイミング
シンチレーター両端の光検出器でのコインシデンスヒットをプロット
予想される タイミング
各検出器で予想されるタイミングに ビームイベントを観測
SMRD
FGD
コインシデンス(<80nsec)ヒットが4つ以上で光量の和が大きい(>10p.e.)イベントを選択
矢野(神戸大学)
家城(京都大学)

## Slide 26
ニュートリノイベントwith磁場
マグネットを含め物理ランと同じセットアップでニュートリノイベントを観測

## Slide 27
On-axis検出器、Off-axis検出器で初のニュートリノイベントを観測！3月から物理ランを開始予定！
Off-axis検出器のほぼ全ての建設・インストールが完了した。2010年夏に残りの検出器のインストールが完了。 INGRIDは縦横14モジュールのインストールを完了。2010年夏には新しいモジュールをインストールしてバージョンアップ。
まとめ

## Slide 28: おまけ
苦労話@INGRID 「MPPCに問題発生!?」

## Slide 29
MPPCに問題発生!?
2009年4月のコミッショニング時、INGRIDのMPPCの動作が不安定に。
594ch. 中 16ch. の動作が不安定に!
ペデスタル
1p.e.
ペデスタルのみ
正常
異常
ダメになったり…
良くなったり…

## Slide 30
湿度
80%
95%
5/24 15:00
5/25 7:00
検出器ホールの湿度
当時、ホールの湿度は常時80%以上。 ほぼ湿度100%になる時も.
いろいろ疑った結果、湿度が怪しいということに。

## Slide 31
対策
近くのジャスコ(JR東海駅東口出てすぐ)で除湿剤(498円)とビニール袋(??円)を購入し、Front-end –boardまわりを除湿
INGRIDモジュール
Front-end-boardまわりをビニールで覆って除湿。

## Slide 32
対策 2
住居(太田団地、J-PARCから車で5分)からドライヤーを持ってきて、MPPCまわりをやんわりと暖めて除湿。
※実際に使用された物とは異なります。
MPPCまわりを 暖めて除湿

## Slide 33
対策 3
INGRID module
結局、モジュールをビニールシートで覆って、中に除湿器を設置しました。
ビニールシートの中に除湿器
5月のビームコミッショニングは無事にデータ取得成功。現在は、全モジュールが湿度管理されています。

## Slide 34: Backup

## Slide 35: ビーム由来のバックグラウンド
ν

## Slide 36: ビーム由来のバックグラウンド
ホールの壁
ν
モジュール
μ

## Slide 37: MicroMegasの基本動作原理
Micromegas
Claudio Giganti